## Slide 1: به نام خداوند جان و خرد
ارائه کلاسی درس سمینار کارشناسی ارشد گرایش مهندسی برق سیستم های قدرت
بررسی روش های شناسایی حالت جزیره ای در شبکه های توزیع مشتمل بر انرژی های تجدید پذیر
محقق: محمدمحمدی بکیانی9902354
استاد راهنما: جناب آقای دکترعباس فتاحی
بهار1400

## Slide 2: مقدمه:
با گسترش و فراگیری روزافزون استفاده از تولید پراکنده در شبکه های توزیع، یکی از مسائل مهمی که مطرح می شود، مسئله ی حفاظت از شبکه، مصرف کنندگان و کارکنان بخش DG در مقابل خطرات وآسیب های احتمالی ناشی از منابع تولید پراکنده می باشد.
یکی ازمشکلاتی که می تواند متوجه یک نیروگاه تولید پراکنده گردد مبحث جزیره ای شدن این منابع می باشد.که در ادامه به این امر مهم و روش های تشخیص این پدیده پرداخته می شود.
1
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

## Slide 3: معرفی مسئله:
جزیره ای شدن) islandig ):
طبق استاندارد IEEE1547 جزیره بخشی از شبکه سیستم قدرت است، که از بقیه سیستم قدرت جدا گردیده و تنها توسط واحد تولید پراکنده (DG) تغذیه می گردد.بر طبق استاندارد فوق جزیره باید حداکثر پس از2 ثانیه از شکل گیری شناسایی شده و واحد تولید پراکنده از شبکه جدا گردد.
2
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

## Slide 4: تئوری:
جزیره ای شدن شبکه برق به دو دسته تقسیم می گردند:
1) جزیره ای شدن عمدی:
3
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان
جزیره عمدی یعنی وقتی سیستم های توزیع از شبکه اصلی جدا می شوند هنوز توان الکتریکی را برای بار مصرف کننده از طریق منابع تولید پراکنده به طور قابل اطمینان تامین کنند. این عملیات یک وضعیت بهره برداری قابل کنترل می باشد.

## Slide 5: 2) جزیره ای شدن غیر عمدی:
4
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان
جزیره شدن غیر عمدی یک رویداد کاملاً نامطلوب به علت خطاهای خط، عیب و نقص تجهیزات، خطاهای انسانی و دیگر رویدادها همراه با جدا شدن سیستم های توزیع از شبکه اصلی می باشد و یک وضعیت بهره برداری کنترل ناپذیر است. به همین دلیل هنگام رویداد جزیره غیر عمدی ، شرکت های برق می خواهند که منابع تولید پراکنده هر چه سریع تر از شبکه قطع شوند.

## Slide 6: روش های شناسایی جزیره:
1) روش های محلی (Local):
این روش ها با تشخیص جزیره در سمت منابع تولید پراکنده ارتباط داده می شود.
3)ترکیبی
روش های محلی به سه دسته زیرتقسیم می شوند:
2)اکتیو
1)پسیو
5
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

## Slide 7
روش های پسیو بر اساس اندازه گیری و نظارت بر پارامترهای سیستم از قبیل تغییرات در ولتاژ، فرکانس، جریان، اعوجاج هارمونیک در سمت منبع تولید پراکنده در نقطه کوپلینگ مشترک همراه با شبکه اصلی کار می کند.
بررسی روش های محلی:
روش های اکتیو می تواند حتی در صورت تطابق کامل توان منبع تولید پراکنده و توان بار جزیره را تشخیص دهند.که در روش های پسیو امکان پذیر نیست. روش های اکتیو از طریق ایجاد تغییرات جزیی با سیستم تعامل می کنند.
تغییرات جزیی در وضعیت جزیره به تغییرات زیاد در پارامترهای سیستم منجر می شود.
روش های ترکیبی هر دو روش پسیو و اکتیو را به منظور بهبود شاخص های عملکرد هر دو روش بکار می برند. ایده اساسی این روش ها استفاده از روش های پسیو جهت تشخیص احتمال وقوع جزیره وبه دنبال آن استفاده از روش اکتیو به منظور مطمئن شدن از این تشخیص است.
6
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

## Slide 8: 2) روش های تشخیص کنترل از راه دور(Remote):
روش های کنترل از راه دور بر اساس ارتباط بین سیستم های توزیع و شبکه اصلی از طریق دستگاه های فرستنده و گیرنده برای نظارت فوری کلید های قدرت می باشند. در صورت قطع ارتباط بین فرستنده و گیرنده از طریق باز شدن کلید های قدرت، جزیره تشخیص داده می شود.
روش های Remote به سه دسته زیرتقسیم می شوند:
1)روش های مبتنی بر حامل خط توان
2)روش مبتنی بر سیگنال حاصل از قطع
3)روش مبتنی بر کنترل نظارتی و کسب داده ها
7
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

## Slide 9: بررسی روش های کنترل از راه دور تشخیص جزیره:
روش مبتنی بر حامل خط توان: در این روش یک سیگنال مخابراتی کم انرژی را در امتداد خط توان استفاده می کند. یک فرستنده در نزدیکی کلید قدرت قرار می گیرد و یک گیرنده در نقطه کوپلینگ مشترک نصب می شود. زمانی که جزیره اتفاقی نیافتاده است یک سیگنال کم انرژی به سمت گیرنده فرستاده می شود. وقتی جزیره اتفاق می افتد، ارتباط بین فرستنده و گیرنده توسط باز شدن کلید های قدرت بین سیستم توزیع وشبکه اصلی قطع می شود وسیگنالهای مخابراتی انتقال داده را متوقف می کنند که منجر به تریپ منبع تولید پراکنده می شود و جزیره تشخیص داده می شود.
روش مبتنی برسیگنال حاصل از قطع: این روش مشابه روش حامل خط توان می باشد. تفاوت بین آنها این است که ارسال سیگنال در روش سیگنال حاصل از قطع بر اساس ماکروویو، خط تلفن ودیگر ترکیب ها می باشد.
روش مبتنی برکنترل نظارتی و کسب داده ها: سیستم کنترل نظارتی و کسب داده ها بر کلیدهای قدرت مدارنظارت دارد که می تواند وضعیت جزیره را کنترل کند. به محض جزیره شدن، یک سری آلارم فعال شده وکلید قدرت مربوطه قطع می شود.
8
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

## Slide 10
مزیت های روش های پسیو به این صورت است که آنها اثری در کیفیت توان ندارند و دارای سرعت تشخیص سریع می باشند. اشکالات این روش ها به این صورت است که دارای منطقه غیر قابل تشخیص بزرگی می باشند و نرخ تشخیص اشتباه این روش ها از روش های اکتیو بیشتر می باشند. روش های پسیو معمولا در سیستم های منابع تولید پراکنده واحد همراه با یک عدد عدم تطابق توان معین بکار می روند.
مزیت های روش های کنترل از راه دور عبارتند از منطقه غیر قابل تشخیص کوچک، عدم تاثیر در کیفیت توان و نرخ تشخیص اشتباه کم. عیب این روش ها به این صورت است که به مقدار سرمایه گذاری زیاد احتیاج دارند. این روش ها معمولا در سیستم های منابع تولید پراکنده چندگانه بکار برده می شود.
روش های اکتیو منطقه غیر قابل تشخیص و نرخ تشخیص اشتباه کوچکتری نسبت به روش های پسیو دارند. اشکالات اصلی روش های اکتیو امکان بدتر کردن کیفیت توان و احتیاج برای کنترل های اضافی مثل فیدبک مثبت می باشند.
روش های هیبریدی برای کاربرد در سیستم های پیچیده تر موثر می باشند. با ترکیب روش ها، این روش هیبریدی می تواند در یک زمان چندین شاخص عملکردشان را توسط تعدیلشان بهبود ببخشد.
مقایسه روش های تشخیص جزیره:
9
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

## Slide 11: نتیجه گیری:
امكان بهره برداري جزيره اي با توجه به تعداد، اندازه و نوع منابع توليد پراكنده تعيين مي شود. با بهره برداري جزيره اي مصرف كنندگان به طور مستقيم و با افزايش قابليت اطمينان از مزاياي اين طرح بهره مند مي شوند و مالكان شبكه نيز به طور غير مستقيم و با كاهش هزينه هايي كه مي بايست جهت غرامت قطعي برق به مصرف كنندگان مي پرداختند.
10
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان

## Slide 12: با تشکر از حسن توجه شما
11
ارائه کلاسی درس سمينار کارشناسي ارشد
گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان